自动锁螺丝机概念

自动锁螺丝机又叫自动送锁螺丝机、自动拧螺丝机、工业拧紧系统、螺丝锁付机器人、自动螺丝紧固系统等。是用以取代传统手工拧紧螺丝的机器。手工的螺丝拧紧又包括纯手工拧紧和电动螺丝刀或者气动螺丝刀拧紧两种，后者通过电动或者气动的方式产生旋转动力，以代替频繁手工的拧紧动作，在某种程度上减轻了锁螺丝的工作强度，但由于手工放置螺丝和对准螺丝头部仍需要占用大量的工作时间和精力，因此整体效率提升比较有限。

锁螺丝机一般分两个系统：送料系统和锁付系统 。通常是人工将螺丝倒入振动盘仓槽内，由振动盘将螺丝排序并通过分配器分配螺丝，然后通过管道将螺丝送给电批，由电批将螺丝锁入产品中。